TECHNICKÁ ZPRÁVA

okenní systém Sulko PROFI+

Zábřeh 1.11.2012

Ing. Miloslav Hájek

SULKO

Okno SULKO Profi+ se čtyřkomorovým sklem přináší revoluci v úspoře tepla i v komfortním bydlení.

Konstrukce vychází z profilového systému Geneo PHZ firmy Rehau. Okno je vybaveno čtvrtým těsněním ve funkční spáře a pro instalace s požadavkem na maximální tepelný útlum izolačním zasklením se čtyřmi komorami a foliemi HeatMirror.

Složení skla se čtyřmi komorami

Guardian ClimaGuard Premium (#2) 4mm/12mm Kr/HM88/12mm Kr/Float 3mm/12mm Kr/HMSol/12mm Kr/ Guardian ClimaGuard Premium (#9) 4mm.

Rámečky nerez a TGI

| Okno | Zasklení | Uw (W/m²K) | Uw v zabudovaném stavu (W/m²K) | Ug (W/m²K) | Uf rám (W/m²K) | Uf parapet (W/m²K) | Tepelná bilance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Tvis (%) | g (%) |
| Profi+ | čtyřkomora | 0,47 | 0,49 | 0,23 | 0,76 | 0,77 | 43,4 | 24,2 |